## Slide 1
PPPT
Projet de Plan Pluriannuel de Travaux
Bureau d’études thermiques et fluides
FRANCE VERTE
E-mail : contact@groupefranceverte.fr
Téléphone : 09 86 08 79 79
Adresse : 22 Avenue Barthélémy Thimonnier,
69300 Caluire-et-Cuire
Copropriété Résidence test PPPT
Adresse : 10 rue de la Validation, 75000 Paris
Date de visite : 01/10/2026
Date du rapport : 08/10/2026
Version du rapport : Initiale
Mission réalisée pour la copropriété Résidence test PPPT, représentée par son syndic, Syndic de test
Le présent rapport forme un ensemble indivisible. Il ne peut être interprété ou diffusé partiellement et doit être communiqué dans son intégralité.
Ce rapport contient : 36 pages

## Slide 2
INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
Désignation du donneur d’ordre
Nom : Syndic de test
Adresse : 12 avenue des Essais, 75000 Paris
Désignation du chargé de projet
Vérificateur
Nom : Chargé de projet test
Nom : Vérificateur test
Poste : Ingénieur thermicien
Poste : Responsable technique
Intervenant sur site
Nom : Intervenant test
Emetteur du rapport
Raison sociale : SAS France Verte
Adresse : 22 Avenue Barthélémy Thimonnier, 69300 Caluire-et-Cuire
Contact : contact@groupefranceverte.fr / 09 86 08 79 79
Site internet : https://www.francevertepro.fr/
Localisation de la copropriété
Adresse : 10 rue de la Validation, 75000 Paris
Référence cadastrale : AB 0123
Copropriété Résidence test PPPT
2

## Slide 3
INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
Description de la copropriété :
Résidence Résidence test PPPT
Adresse du site
10 rue de la Validation, 75000 Paris
Année de construction
Entre 2001 et 2010
Date du règlement de copropriété
06/03/2007
Date d’immatriculation
27/07/2017
Numéro d’immatriculation
AA7634256
Nombre de bâtiments
1
Nombre d’entrées
1
Nombre total de lots
61
Nombre de niveaux
4
Nombre total de lots principaux
22
Type de chauffage
Individuel
Nombre total de lots à usage d’habitation
22
Nombre d’ascenseurs
1
SHAB approximative
1 676 m²
Altitude
250 m
Copropriété Résidence test PPPT
3

## Slide 4
INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
Statut patrimonial du bâtiment :
Le statut patrimonial d'un bâtiment peut avoir une incidence sur les travaux de rénovation énergétique, notamment lorsqu'ils modifient l'aspect extérieur de l'immeuble (isolation thermique par l'extérieur, remplacement des menuiseries, réfection de toiture, installation de panneaux solaires, etc.). Dans un secteur protégé, certains travaux peuvent nécessiter des autorisations spécifiques ou l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France (ABF).
Statut patrimonial
Description
Conséquences sur les travaux
Aucun périmètre de protection
L'immeuble n'est soumis à aucune protection patrimoniale particulière.
Les travaux peuvent être réalisés dans le respect des règles d'urbanisme en vigueur, sans contrainte patrimoniale spécifique.
Site patrimonial remarquable
Secteur présentant un intérêt historique, architectural ou paysager bénéficiant d'une protection particulière.
Les travaux modifiant l'aspect extérieur du bâtiment (façades, toiture, menuiseries, isolation par l'extérieur, etc.) sont soumis à des prescriptions architecturales et peuvent nécessiter l'accord de l'Architecte des Bâtiments de France (ABF).
Abords d'un Monument Historique
L'immeuble est situé dans un périmètre de 500 mètres autour d'un monument historique classé ou inscrit et est susceptible d'être visible depuis celui-ci ou visible en même temps que celui-ci.
Les travaux visibles depuis l'espace public sont susceptibles d'être soumis à l'avis conforme de l'Architecte des Bâtiments de France (ABF). Des prescriptions concernant les matériaux, les couleurs ou l'aspect des ouvrages peuvent être imposées.
Votre situation :
• Aucun périmètre de protection
Concerné
• Site patrimonial remarquable
Non concerné
• Abords d'un monument historique
Non concerné
Copropriété Résidence test PPPT
4

## Slide 5
SOMMAIRE
Copropriété Résidence test PPPT
5
Informations administratives
2
1. Introduction
8
1.1 Cadre réglementaire du Projet de Plan Pluriannuel de Travaux (PPPT)
8
1.2 Validité du présent rapport
9
1.3 Périmètre de la mission et réserves
9
1.4 Limite de la mission
10
1.5 Hiérarchisation des travaux et des observations
10
2. Identification et hiérarchisation des travaux et observations
11
2.1 À confirmer
11
3. Évolutions réglementaires et normatives
12
3.1 Décret thermostat et calorifugeage
12
3.2 Evolution des normes de contrôle d’accès en copropriété
13
3.3 Extinction des réseaux 2G et 3G
14
4. Recommandations complémentaires
15
4.1 Défibrillateurs en copropriété
15
5. Analyse documentaire de la copropriété
16
5.1 Documents réglementaires et administratifs
16
5.2 Diagnostics techniques obligatoires
17
5.3 Contrat d’entretien
18
Travaux recensés et votés
19

## Slide 6
SOMMAIRE
Copropriété Résidence test PPPT
6
5.4 Sécurité incendie
20
6. Synthèse du PPPT
21
6.1 La loi « Climat et Résilience »
21
6.2 Le diagnostic de performance énergétiques (DPE Collectif)
22
6.3 Synthèse des curatifs
24
Tableau 1 – Tableau récapitulatif des travaux curatifs
25
Tableau 2 – Tableau récapitulatif des travaux énergétiques
26
7. CONCLUSION
27
7.1 Conclusion générale
27
8. FINANCEMENTS À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
28
8.1 Ma Prime Rénov’Copropriétés
28
8.2 Les Certificats d’Économies d’Énergie
29
8.3 L’Éco-Prêt à Taux Zéro Copropriété
30
8.4 La TVA à taux réduite à 5,5%
31
8.5 Précision sur le cumul des aides financières
32
8.6 Les étapes d’un projet de rénovation énergétique globale
33
9. Lexique
34
9.1 Lexique
34
9.2 Lexique
35
10. Déclaration sur l’honneur
36

## Slide 7
SOMMAIRE
Copropriété Résidence test PPPT
7
11. Annexe
36
11.1 Etat des risques et informations Géorisques
36

## Slide 8
1. INTRODUCTION
1.1 Cadre réglementaire du Projet de Plan Pluriannuel de Travaux (PPPT)
Le présent document constitue un Projet de Plan Pluriannuel de Travaux (PPPT) établi conformément aux dispositions de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, dite « Climat et Résilience », codifiées aux articles L.731-1 à L.731-5 et R.731-1 à R.731-3 du Code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'arrêté du 30 mars 2022 relatif au contenu du Projet de Plan Pluriannuel de Travaux.
Le PPPT est obligatoire pour les copropriétés de plus de 15 ans soumises au statut de la copropriété. Il a pour objectif d’anticiper les besoins de travaux sur les parties communes et les équipements collectifs de l’immeuble, de planifier leur réalisation sur une période de dix ans et d’en estimer les coûts prévisionnels.
Son élaboration repose sur l’analyse de l’état apparent du bâti, des équipements communs et des informations communiquées par le syndicat des copropriétaires ou son représentant. Elle prend également en compte le Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) collectif et, lorsqu’il existe, le Diagnostic Technique Global (DTG).
Le PPPT répond à trois objectifs majeurs :
Assurer la conservation et la pérennité du patrimoine immobilier ;
Garantir la sécurité et le confort des occupants ;
Favoriser l’amélioration de la performance énergétique du bâtiment.
Le projet présenté dans ce rapport constitue un outil d’aide à la décision permettant à la copropriété d’identifier les travaux à prévoir, de hiérarchiser les interventions et d’anticiper les investissements futurs.
Après sa présentation en assemblée générale, le PPPT pourra être adopté en tout ou partie par les copropriétaires. Une fois approuvé, il devient un Plan Pluriannuel de Travaux (PPT) et sert de référence pour la programmation des opérations à venir. Les travaux sont ensuite soumis au vote des copropriétaires selon les règles de majorité applicables à leur nature.
Conformément à la réglementation en vigueur, l’adoption d’un PPT entraîne également l’obligation de constituer ou d’alimenter le fonds de travaux de la copropriété afin de financer progressivement les opérations programmées.
Il est rappelé que le PPPT constitue un document prévisionnel et évolutif. Il a vocation à être actualisé périodiquement afin de tenir compte de l’évolution de l’état du bâtiment, des obligations réglementaires et des décisions prises par le syndicat des copropriétaires.
Dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs de contrôle en matière de sécurité et de salubrité des immeubles, l’autorité administrative compétente peut demander à tout moment la transmission du Plan Pluriannuel de Travaux (PPT) adopté par la copropriété. En l’absence de transmission dans un délai d’un mois suivant cette demande, ou lorsque le document transmis ne prévoit manifestement pas les travaux nécessaires à la préservation de la sécurité des occupants et à la conservation de l’immeuble, l’autorité administrative peut faire élaborer ou actualiser d’office le projet de plan pluriannuel de travaux, aux frais du syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, le non-respect des obligations relatives à l’élaboration du PPPT est susceptible d’engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires. Les copropriétaires estimant avoir subi un préjudice du fait de l’absence de réalisation du PPPT peuvent solliciter réparation conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Copropriété Résidence test PPPT
8

## Slide 9
1. INTRODUCTION
1.2 Validité du présent rapport
Les constats et observations présentés dans ce rapport sont établis sur la base des éléments visibles et accessibles au jour de la visite. Ils reflètent l'état apparent de l'immeuble à cette date uniquement.
Toute modification, intervention ou dégradation survenue postérieurement à notre passage ne peut être prise en compte dans la présente étude. L'évolution naturelle du bâtiment, les conditions climatiques, les sinistres, les travaux ou tout autre événement susceptible d'affecter son état peuvent entraîner l'apparition ou l'aggravation de désordres non observables lors de la visite.
En conséquence, les conclusions du présent rapport doivent être appréciées au regard de la date de réalisation de la mission.
1.3 Périmètre de la mission et réserves
Nature de la mission
La présente mission consiste en une analyse visuelle de l'état apparent des parties communes et des équipements collectifs de la copropriété. Elle vise à identifier les principales pathologies, désordres, défauts d'entretien ou besoins de travaux susceptibles d'affecter la conservation du bâtiment, la sécurité des occupants ou la performance énergétique de l'immeuble.
Cette mission est réalisée sans sondage, démontage, essai destructif ou investigation intrusive.
Sources d’information
Les observations et préconisations formulées dans ce rapport s'appuient :
sur les documents et informations transmis par le syndicat des copropriétaires ou son représentant ;
sur les constatations réalisées lors de la visite des lieux ;
sur les éléments visibles et accessibles au moment de l'intervention.
Les conclusions présentées ne peuvent donc être considérées comme exhaustives et demeurent limitées aux conditions d'observation rencontrées lors de la visite.
Éléments non visités ou non accessibles
Sauf mention contraire, les éléments suivants n'ont pas pu être inspectés ou ont fait l'objet d'une observation limitée :
les locaux nécessitant un accès spécifique ou l'accompagnement d'une personne habilitée (chaufferie, machinerie d'ascenseur, locaux techniques, postes de transformation, etc.) ;
les ouvrages situés à plus de 3 mètres de hauteur lorsqu'aucun moyen d'accès adapté n'était disponible ;
les combles perdus, vides sanitaires, volumes confinés ou zones rendues inaccessibles ;
les réseaux, canalisations, gaines techniques et structures non visibles ;
les éléments situés sous les complexes d'étanchéité ou d'isolation ;
les parties dont l'accès présentait un risque pour la sécurité des intervenants.
Les éventuels désordres affectant ces ouvrages ne peuvent donc être identifiés dans le cadre de la présente mission.
Copropriété Résidence test PPPT
9

## Slide 10
1. INTRODUCTION
1.4 Limite de la mission
La présente étude constitue un outil d'aide à la décision reposant principalement sur une inspection visuelle des parties communes et des équipements collectifs accessibles lors de la visite. Elle ne saurait être assimilée à une expertise technique approfondie, une mission de maîtrise d'œuvre ou une étude d'exécution.
Les estimations financières présentées ont un caractère indicatif et visent uniquement à hiérarchiser les interventions. Les préconisations formulées pourront nécessiter des investigations complémentaires réalisées par des professionnels spécialisés avant toute réalisation de travaux.
FRANCE VERTE décline toute responsabilité en cas d'utilisation du présent document en dehors de son objet, de son périmètre d'intervention.
1.5 Hiérarchisation des travaux et des observations
Entretien
Entretien
Opérations d'entretien courant et de maintenance préventive nécessaires au maintien en bon état des équipements et du bâtiment.
Hors PPPT
(à titre informatif)
Signalement
Signalements
Observations et points de vigilance relevés lors de la visite principalement dans les parties privatives. Ces éléments sont présentés à titre informatif afin d'attirer l'attention des copropriétaires.
Hors PPPT
(à titre informatif)
Curatif Niveau 1
Travaux prioritaires
Interventions urgentes nécessaires à la sécurité des occupants, à la préservation du bâti ou à la continuité de service des équipements.
Travaux à effectuer
Sous 2 ans
Curatif Niveau 2
Travaux à moyen terme
Travaux correctifs à programmer afin d'éviter une dégradation progressive du bâtiment ou des équipements.
Travaux à effectuer
Entre 3 et 5 ans
Curatif Niveau 3
Travaux d’esthétiques
Travaux de rénovation ou d'embellissement ne présentant pas de caractère urgent mais contribuant à l'amélioration de l'aspect esthétique.
Travaux à effectuer
Entre 6 et 10 ans
Travaux
énergétiques
Travaux énergétiques
Travaux visant à améliorer la performance énergétique du bâtiment, réduire les consommations d'énergie et améliorer le confort thermique des occupants.
Selon la stratégie de
rénovation retenue
Copropriété Résidence test PPPT
10

## Slide 11
2.IDENTIFICATION ET HIÉRARCHISATION DES TRAVAUX ET OBSERVATIONS
À confirmer
Photo ou gravité incertaine
N°1
Famille : Non précisée
À CONFIRMER
Localisation :
Non renseignée
Etat / Observations :
Résultat simulé pour vérifier le fonctionnement de l’interface. Aucun diagnostic réel n’est produit
dans ce test.
Travaux à effectuer :
Vérifier le compte à rebours et la réutilisation du résultat. Test local uniquement.
Chiffrage estimatif :
Coût estimé : À déterminer après visite et définition des travaux.
Illustrations :
Copropriété Résidence test PPPT
11

## Slide 12
3. ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES ET NORMATIVES
Copropriété Résidence test PPPT
12
3.1 Décret thermostat et calorifugeage
Installation des systèmes de régulation de la température – Chauffage et refroidissement
Tous les logements possédant une installation de chauffage et/ou de refroidissement sont concernés par cette obligation.
Depuis 2018, toute installation d’un système de chauffage en France doit obligatoirement être équipée d’un système de régulation automatique de la température. Cette régulation permet d’adapter la température intérieure en fonction des besoins, de réduire les consommations énergétiques et d’améliorer le confort des occupants.
Dans le cadre du plan de sobriété énergétique lancé par le Gouvernement, ces exigences ont été renforcées. Le décret n°2023-444 du 7 juin 2023 impose désormais que tous les bâtiments résidentiels et tertiaires, neufs comme existants, soient équipés, d’ici 2027, d’un dispositif permettant :
•
Une régulation par pièce ou par zone de chauffage,
•
Avec un pas de temps horaire (programmation et commande au minimum à l’heure).
Aides disponibles : Avec les primes des certificats d’économies d’énergie (CEE), l’Etat offre un accompagnement jusqu’à 60 euros par ménage pour l’installation par un professionnel d’un système de régulation de la température et de robinets thermostatiques.
Calorifugeage des réseaux de distribution de chaleur et de froid
Tous les logements présents en bâtiments d’habitation collectif et possédant une installation de chauffage et/ou de refroidissement collective sont concernés par cette obligation.
Les réseaux de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire peuvent générer des pertes thermiques importantes, notamment lorsqu’ils traversent des parties non chauffées : caves, garages, locaux techniques, combles, etc.
Lors du transport, l’eau chaude peut perdre jusqu’à 20 % de son énergie en raison de la distance parcourue et du manque d’isolation des tuyauteries. Dans le cadre du plan de sobriété énergétique, cette obligation a été étendue.
Le décret n°2023-444 du 7 juin 2023 prévoit que, d’ici 2027, dans tous les bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires : les réseaux de distribution de chaleur (chauffage et eau chaude sanitaire) situés hors du volume chauffé, ainsi que les réseaux de distribution de froid situés hors du volume refroidi, doivent être isolés afin de limiter les pertes d’énergie et d’améliorer la performance globale du bâtiment.
Aides disponibles : La prime relative à l’isolation des points singuliers d’un réseau permet également une subvention de 60 euros par points singuliers par un professionnel.

## Slide 13
3. ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES ET NORMATIVES
Copropriété Résidence test PPPT
13
3.2 Evolution des normes de contrôle d’accès en copropriété
Passage au système VIGIK+ échéance au 1 er janvier 2030
Contexte
Le système VIGIK, actuellement utilisé pour permettre l’accès des prestataires autorisés aux parties communes des immeubles collectifs, tels que La Poste, les services de secours ou les entreprises de maintenance, fera l’objet d’un remplacement progressif par le dispositif VIGIK+.
À compter du 1 er janvier 2030 le VIGIK classique ne constituera plus le standard de référence en matière de contrôle d’accès pour les copropriétés.
Qu’est ce que le VIGIK+
Le VIGIK+ est une évolution technologique du système existant visant à renforcer la sécurité et la maîtrise des accès aux parties communes des immeubles. Ce dispositif est exclusivement destiné aux prestataires autorisés et ne concerne pas les moyens d’accès des résidents Il répond à la nécessité de moderniser un système devenu vulnérable face aux enjeux actuels de sécurité et de gestion des accès.
Principales évolutions
Le passage au VIGIK+ repose sur l’utilisation de moyens d’authentification plus sécurisés, intégrant des technologies de cryptage avancées afin de limiter les risques de copie ou d’usurpation de badges. Il permet également une gestion centralisée des droits d’accès, offrant au gestionnaire la possibilité de définir des autorisations spécifiques selon les prestataires, les plages horaires et les durées de validité. Les accès ne sont ainsi plus permanents mais strictement encadrés dans le temps et selon les usages.
Impacts pour les copropriétés
Dans la perspective de l’échéance de 2030 les copropriétés devront engager une mise en conformité de leurs équipements de contrôle d’accès. Cela implique notamment le remplacement ou la mise à niveau des platines VIGIK non compatibles avec le standard VIGIK+. Cette évolution nécessitera également une adaptation de la gestion des accès des prestataires, une information claire des copropriétaires ainsi qu’une anticipation des coûts.
Pourquoi anticiper ?
la transition vers le VIGIK+ permet d’éviter une mise en conformité réalisée dans l’urgence à l’approche de 2030 de garantir la continuité des services essentiels, et de renforcer dès à présent la sécurité des accès aux parties communes. Cette anticipation offre également la possibilité de lisser les investissements dans le temps et de coordonner cette évolution avec d’autres travaux ou opérations de modernisation de l’immeuble.

## Slide 14
3. ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES ET NORMATIVES
Copropriété Résidence test PPPT
14
3.3 Extinction des réseaux 2G et 3G
Mise à niveau des systèmes de communication des ascenseurs
Contexte
Les opérateurs de télécommunications ont engagé l’arrêt progressif des réseaux mobiles 2G et 3G au profit des technologies 4G et 5G. Cette extinction progressive des anciens réseaux interviendra entre 2026 et 2029 selon les opérateurs. Cette évolution impacte directement les ascenseurs équipés de systèmes de téléalarme ou de communication utilisant encore les réseaux 2G et 3G. La réglementation impose en effet à chaque ascenseur de disposer d’un dispositif d’alerte et de communication permanent avec un service d’intervention. En cas de défaillance de ce système, l’ascenseur peut être mis à l’arrêt pour des raisons de sécurité.
À compter du 31 mars 2026, le démarrage de l’extinction des réseaux 2G pourra rendre certains systèmes de téléalarme d’ascenseurs inopérants.
Impacts pour les copropriétés
Une partie importante du parc d’ascenseurs français utilise encore des systèmes de communication reposant sur les réseaux 2G ou 3G. Ces équipements devront être modernisés afin de garantir :
•
le maintien du système de téléalarme réglementaire ;
•
la continuité des communications avec les services d’intervention ;
•
le maintien en fonctionnement des appareils ;
•
la conformité réglementaire des installations.
Cette évolution peut nécessiter :
•
le remplacement des modules GSM ;
•
une mise à niveau des systèmes de télécommunication ;
•
le remplacement de certains équipements anciens incompatibles avec la 4G/5G.
Mesures réglementaires et obligations à venir
Des évolutions réglementaires sont en cours afin de renforcer l’information et la mise à niveau des équipements concernés. Il est notamment prévu :
•
une obligation d’information du propriétaire par l’ascensoriste lors des visites de maintenance si l’équipement fonctionne encore en 2G ou 3G ;
•
une vérification de la mise à niveau des dispositifs de communication lors du contrôle technique quinquennal des ascenseurs.
Pourquoi anticiper ?
L’anticipation de ces travaux permet :
•
d’éviter une interruption de service des ascenseurs ;
•
de prévenir les mises à l’arrêt pour non-conformité ;
•
de limiter les interventions en urgence ;
•
de planifier les coûts de modernisation des équipements ;
•
de coordonner ces adaptations avec d’autres travaux techniques de la copropriété.

## Slide 15
4. RECOMMANDATIONS COMPLÉMENTAIRES
Copropriété Résidence test PPPT
15
4.1 Défibrillateurs en copropriété
Le défibrillateur automatisé externe (DAE) est un équipement de secours permettant de prendre en charge rapidement une personne victime d’un arrêt cardiaque. Grâce à une assistance vocale intégrée, son utilisation est accessible à toute personne, même sans formation médicale spécifique.
Contrairement aux établissements recevant du public (ERP), l’installation d’un défibrillateur n’est actuellement pas obligatoire dans les copropriétés. Toutefois, cet équipement est fortement recommandé, notamment au regard des enjeux de sécurité des occupants.
Chaque année en France, environ 80 000 personnes sont victimes d’un arrêt cardiaque, dont près de 75 % surviennent au domicile. Une intervention rapide dans les premières minutes, associée à l’utilisation d’un défibrillateur et à la réalisation d’un massage cardiaque, permet d’augmenter considérablement les chances de survie.
L’installation d’un défibrillateur au sein d’une copropriété présente plusieurs avantages :
•
amélioration de la sécurité des résidents ;
•
intervention rapide en cas d’urgence cardiaque ;
•
équipement accessible et simple d’utilisation ;
•
valorisation des équipements de sécurité de l’immeuble.
Le défibrillateur peut être installé dans un espace commun facilement accessible (hall d’entrée, loge gardien, parking ou local commun). Il est recommandé de prévoir :
•
une maintenance régulière de l’appareil ;
•
le remplacement périodique des consommables (batteries et électrodes) ;
•
une assurance contre les dégradations ou le vol.
La mise en place d’un défibrillateur doit faire l’objet d’un vote en assemblée générale des copropriétaires. De nombreuses offres « tout compris » existent aujourd’hui, incluant la fourniture, l’installation et la maintenance de l’équipement.
Cette démarche constitue une amélioration préventive des équipements de sécurité de la copropriété et participe à la protection des occupants.

## Slide 16
5. ANALYSE DOCUMENTAIRE DE LA COPROPRIÉTÉ
Copropriété Résidence test PPPT
16
5.1 Documents réglementaires et administratifs
DESIGNATION
STATUT
COMMENTAIRE
Assurance de la copropriété
Loi n° 65-557 du 10/07/1965 : art. 9-1
Loi n° 2014-366 du 24/03/2014 (ALUR)
Obligation de souscrire une assurance responsabilité civile pour le compte de la copropriété.
Transmis
Pièce de test renseignée pour valider le parcours d’export.
Immatriculation de la copropriété
Loi n° 65-557 du 10/07/1965 : art. 8-2
Loi n° 2014-366 du 24/03/2014 (ALUR)
Obligation d’immatriculer la copropriété au registre national des copropriétés.
Transmis
Fiche synthétique
Loi n° 65-557 du 10/07/1965 : art. 8-2-1
Décret n° 2016-1822 du 21/12/2016
Obligation d’établir et de mettre à jour annuellement une fiche synthétique de la copropriété.
Transmis
Règlement de copropriété
Loi n° 65-557 du 10/07/1965 : art. 8
Obligation de disposer d’un règlement de copropriété définissant l’organisation, les parties communes et privatives, ainsi que les droits et obligations des copropriétaires.
Transmis
Compte bancaire séparé
Loi n° 65-557 du 10/07/1965 : art. 18
Loi n° 2014-366 du 24/03/2014 (ALUR)
Obligation d’ouvrir et de tenir un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires.
Transmis
Procès-verbaux des assemblées générales
Loi n° 65-557 du 10/07/1965 : art. 17, 17-1 et 42
Décret n° 67-223 du 17/03/1967
Les procès-verbaux des assemblées générales retracent les décisions votées par les copropriétaires.
Transmis
Dans le cadre de l’élaboration du présent Projet de Plan Pluriannuel de Travaux (PPPT), une analyse des documents administratifs, réglementaires et techniques mis à disposition par le syndicat des copropriétaires et son représentant a été réalisée. Cette analyse permet de vérifier la conformité de certaines obligations réglementaires de la copropriété et de compléter les observations effectuées lors de la visite de l’immeuble.
Le tableau ci-après récapitule les principaux documents examinés ainsi que leur statut de transmission au moment de la réalisation de l’étude.

## Slide 17
5. ANALYSE DOCUMENTAIRE DE LA COPROPRIÉTÉ
Copropriété Résidence test PPPT
17
5.2 Diagnostics techniques obligatoires
DESIGNATION
STATUT
COMMENTAIRE
Dossier Technique Amiante (DTA)
Loi n° 65-557 du 10/07/1965 : art. 18
Loi n° 2014-366 du 24/03/2014 (ALUR)
Obligation d’établir et de tenir à jour un dossier technique amiante pour les immeubles dont le permis de construire est antérieur au 1er juillet 1997.
Transmis
Diagnostic plomb – Parties communes (CREP)
Code de la santé publique : art. L1334-5 à L1334-12
Décret n° 2006-474 du 25/04/2006
Obligation de réaliser un diagnostic plomb des parties communes pour les immeubles construits avant 1949, en cas de situation à risque ou avant travaux.
Transmis
Diagnostic Technique Global (DTG)
Loi n° 65-557 du 10/07/1965 : art. L731-1 et L731-2 du CCH
Loi n° 2014-366 du 24/03/2014 (ALUR)
Obligation de réaliser un diagnostic technique global pour les copropriétés de plus de 10 ans, en cas de mise en copropriété ou sur décision de l’assemblée générale.
Transmis
Diagnostic termites
Code de la construction et de l’habitation : art. L133-1 à L133-6
Arrêté préfectoral de classement en zone termites
Obligation de réaliser un diagnostic termites pour les immeubles situés dans une zone déclarée infestée par arrêté préfectoral, notamment en cas de vente ou de travaux.
Transmis
Diagnostic mérules
Code de la construction et de l’habitation : art. L133-7 à L133-9
Code de la santé publique : art. L1331-1
Obligation de déclarer en mairie la présence de mérules et d’informer les occupants en cas de contamination du bâtiment.
Transmis

## Slide 18
5. ANALYSE DOCUMENTAIRE DE LA COPROPRIÉTÉ
Copropriété Résidence test PPPT
18
5.3 Contrat d’entretien
DESIGNATION
STATUT
COMMENTAIRE
Maintenance des chaudières collectives < 400 kW
Arrêté du 15 septembre 2009 modifié relatif à l’entretien des chaudières
Obligation de faire réaliser un entretien annuel des chaudières collectives dont la puissance est comprise entre 4 et 400 kW.
Transmis
Maintenance des chaudières collectives > 400 kW
Arrêté du 2 octobre 2009 relatif à l’inspection des chaudières
Inspection périodique obligatoire tous les 2 ans pour les chaudières collectives de puissance supérieure à 400 kW.
Transmis
Carnet d’entretien de l’immeuble
Loi n° 65-557 du 10/07/1965 : art. 18
Obligation de tenir à jour le carnet d’entretien de la copropriété.
Transmis
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Pluriannuel de Travaux, une analyse des documents mis à disposition par la copropriété a été réalisée, notamment du carnet d’entretien et des procès-verbaux d’assemblées générales. Cette étude a permis d’identifier les contrats d’entretien en vigueur, les travaux réalisés au cours des dernières années ainsi que les opérations déjà votées ou envisagées. Ces informations constituent une base essentielle pour comprendre l’historique de l’immeuble, prendre en compte les engagements existants et assurer la cohérence des préconisations formulées dans le présent PPPT.
Contrat d’assurance
À confirmer
Contrats d’entretien des équipements communs
À confirmer

## Slide 19
5. ANALYSE DOCUMENTAIRE DE LA COPROPRIÉTÉ
Copropriété Résidence test PPPT
19
Travaux recensés dans le carnet d’entretien
À confirmer
Travaux votés en assemblée générale
À confirmer

## Slide 20
5. ANALYSE DOCUMENTAIRE DE LA COPROPRIÉTÉ
Copropriété Résidence test PPPT
20
5.4 Sécurité incendie
DESIGNATION
STATUT
COMMENTAIRE
Registre de sécurité
Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation
Code de la construction et de l’habitation : art. R*111-13 et suivants
Obligation de tenir à jour un registre de sécurité recensant les contrôles, vérifications et opérations d’entretien liés à la sécurité incendie de l’immeuble.
Transmis
Affichage des consignes de sécurité – Parties communes
Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation
Code de la construction et de l’habitation : art. R*111-13 et suivants
Obligation d’afficher dans les parties communes les consignes de sécurité incendie et d’évacuation à destination des occupants.
Transmis
Vérifications périodiques des installations incendie
Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation
Code de la construction et de l’habitation : art. R*111-13 et suivants
Obligation de faire réaliser des vérifications périodiques des équipements de sécurité incendie et d’en assurer la traçabilité.
Transmis

## Slide 21
6. SYNTHÈSE DU PPPT
Copropriété Résidence test PPPT
21
6.1 La loi « Climat et Résilience »
Promulguée le 22 août 2021, la loi « Climat et Résilience » vise à accélérer la transition énergétique du parc immobilier français et à réduire les consommations d’énergie des bâtiments les plus énergivores. Elle introduit progressivement de nouvelles obligations pour les propriétaires, tant en matière de vente que de location des logements.
L’un des principaux objectifs de cette loi est de lutter contre les « passoires énergétiques », c’est-à-dire les logements présentant de faibles performances énergétiques. À cette fin, plusieurs mesures ont été mises en place, notamment l’interdiction progressive de mise en location des logements les plus énergivores, l’obligation de réaliser des audits énergétiques lors de certaines ventes et l’encadrement des loyers pour les logements les moins performants.
En France métropolitaine, un logement est considéré comme décent s’il respecte des niveaux minimaux de performance énergétique définis par la réglementation. Depuis le 1er janvier 2023, les logements dont la consommation énergétique finale excède 450 kWhEF/m²/an ne peuvent plus être proposés à la location. Cette exigence se renforcera progressivement avec l’interdiction de louer les logements classés G à compter de 2025, les logements classés F à compter de 2028, puis les logements classés E à compter de 2034.
Le tableau ci-dessous présente les principales échéances réglementaires applicables aux logements en fonction de leur étiquette énergétique. Ces informations sont fournies à titre informatif afin de permettre aux copropriétaires d’anticiper les futures obligations réglementaires et d’intégrer, lorsque cela est pertinent, une réflexion sur la rénovation énergétique du patrimoine immobilier.
Pour la vente
Dates clés
Pour la location
Août 2022
Gel des loyers
Janvier 2023
Audit énergétique
obligatoire
Location interdite
Si la consommation annuelle
> 450 kWh/m²
Janvier 2025
Audit énergétique
obligatoire
Location interdite
Janvier 2028
Location interdite
Janvier 2034
Audit énergétique
obligatoire
Location interdite

## Slide 22
6. SYNTHÈSE DU PPPT
Copropriété Résidence test PPPT
22
6.2 Le diagnostic de performance énergétiques (DPE Collectif)
Le Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) collectif évalue la performance énergétique du bâtiment en analysant les caractéristiques de son enveloppe (isolation, menuiseries, ventilation, etc.) ainsi que ses équipements techniques. Il permet d’attribuer une étiquette énergie et une étiquette climat représentatives de la performance énergétique conventionnelle de l’immeuble.
Le DPE collectif est réalisé selon la méthode réglementaire 3CL-DPE (Calcul de la Consommation Conventionnelle des Logements), définie par les pouvoirs publics. Cette méthode repose sur une modélisation conventionnelle du bâtiment et sur des hypothèses standardisées d’occupation, de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire et de conditions climatiques.
Les comportements réels des occupants (température de chauffage, durée d’occupation, consommation d’eau chaude, habitudes de ventilation, etc.) ne sont donc pas pris en compte. Des écarts peuvent ainsi être constatés entre les consommations conventionnelles calculées par le DPE et les consommations réelles observées sur les factures énergétiques. Malgré cette limite, la méthode 3CL constitue aujourd’hui la référence réglementaire pour comparer objectivement les performances énergétiques des bâtiments.
La réalisation du DPE collectif : À confirmer.
Pour bénéficier d’aides financières (CEE, MaPrimeRénov’), un audit énergétique doit être réalisé.
Date de réalisation du DPE collectif : À confirmer
N° du DPE collectif : À confirmer
État initial
Scénario de rénovation le plus ambitieux
(Scénario n° 1)
EP : énergie non transformée utilisée comme référence de calcul.
GES : gaz contribuant à l’effet de serre en absorbant le rayonnement infrarouge.

## Slide 23
6. SYNTHÈSE DU PPPT
Copropriété Résidence test PPPT
23
Travaux énergétiques
Scénario 1
Scénario 2
Scénario 3
État initial
Scénario 1
Scénario 2
Scénario 3
Étiquette énergétique
Consommation en énergie primaire (kWhEP/m²/an)
Gaz à effet de serre (kgCO2/m²/an)
Gain énergétique
Investissement en TTC (sans les aides)
Estimatif de l’aide MaPrimeRénov ’Copropriétés
Estimatif de l’aide des CEE (Certificats d’Economies d’Energie)

## Slide 24
6. SYNTHÈSE DU PPPT
Copropriété Résidence test PPPT
24
6.3 Synthèse des curatifs
Le présent Projet de Plan Pluriannuel de Travaux (PPPT) constitue une synthèse des désordres, défauts d’entretien et besoins de travaux identifiés lors de l’inspection visuelle des parties communes et des équipements collectifs de la copropriété. Il a pour objectif d’accompagner le syndicat des copropriétaires dans la planification des interventions nécessaires à la conservation du patrimoine, à la sécurité des occupants et au maintien du bon fonctionnement des équipements communs.
Les travaux recensés ont été analysés et hiérarchisés en fonction de leur niveau de priorité, de leur impact sur le bâtiment et des risques associés à leur absence de réalisation. Cette hiérarchisation permet d’établir une programmation cohérente des interventions sur les dix prochaines années et d’anticiper les investissements nécessaires.
Afin de distinguer les travaux relevant de la conservation du bâtiment de ceux visant à améliorer sa performance énergétique, les préconisations ont été réparties en deux tableaux récapitulatifs distincts :
• Tableau 1 : Travaux curatifs
Ce tableau regroupe l’ensemble des travaux de réparation, de remise en état, de sécurisation, de remplacement d’équipements vétustes et de conservation du patrimoine. Les interventions sont classées selon trois niveaux de priorité (Niveaux 1 à 3) en fonction de leur degré d’urgence et de leur impact sur le bâti et ses occupants.
• Tableau 2 : Travaux d’amélioration énergétique
Ce tableau présente les travaux susceptibles d’améliorer la performance énergétique de l’immeuble, de réduire les consommations d’énergie et d’accroître le confort thermique des occupants. Ces préconisations sont issues de l’analyse énergétique réalisée dans le cadre du PPPT et constituent des pistes d’amélioration indépendantes des travaux curatifs précédemment identifiés.

## Slide 25
6. SYNTHÈSE DU PPPT
Copropriété Résidence test PPPT
25
Tableau 1 – Tableau récapitulatif des travaux curatifs
Niveau
du curatif
Numéro
du curatif
Nature de travaux
Chiffrage
(TTC)
Curatif
niveau 1
(Impact
fort)
Curatif
niveau 2
(Impact
modéré)
Curatif
niveau 3
(Impact
faible)
Montant des travaux curatif niveau 1
Travaux à effectuer sous 2 ans (Année 2027-2028)
0 €
Montant des travaux curatif niveau 2
Travaux à effectuer entre 3 et 5 ans (Année 2029 à 2031)
0 €
Montant des travaux curatif niveau 3
Travaux à effectuer entre 6 et 10 ans (Année 2032 à 2036)
0 €
Montant total de l’investissement des travaux curatifs (TTC)
0 €
Estimation IA indicative — à vérifier par un ingénieur

## Slide 26
6. SYNTHÈSE DU PPPT
Copropriété Résidence test PPPT
26
Tableau 2 – Tableau récapitulatif des travaux énergétiques
Niveau du curatif
Numéro du curatif
Nature de travaux
Chiffrage (TTC)
Travaux énergétiques
Scénario x - Montant total de l’investissement des travaux énergétiques (TTC)
À confirmer
Programmation des travaux énergétiques
Les travaux d’amélioration énergétique sont présentés dans un tableau distinct des travaux curatifs afin de différencier les interventions nécessaires à la conservation du patrimoine de celles visant à améliorer durablement la performance énergétique du bâtiment.
Les scénarios proposés ont été élaborés dans une logique de rénovation énergétique globale. La réalisation de l’ensemble des travaux composant un scénario permet d’atteindre les performances énergétiques visées et de répondre, sous réserve d’éligibilité, aux conditions d’obtention de certaines aides financières.
En revanche, aucun échéancier prévisionnel n’a été défini pour ces travaux. Leur programmation relève des décisions du syndicat des copropriétaires, qui pourra déterminer le moment le plus opportun pour engager une opération de rénovation globale, en fonction de ses priorités, de ses capacités financières, des aides mobilisables et des décisions prises en assemblée générale.

## Slide 27
7. CONCLUSION
Copropriété Résidence test PPPT
27
7.1 Conclusion générale
Le présent Projet de Plan Pluriannuel de Travaux (PPPT) a permis d’établir une vision globale de l’état de conservation de la copropriété et d’identifier les interventions nécessaires au maintien de sa pérennité, de sa sécurité et de sa valeur patrimoniale.
Aucune fiche curative éligible issue de la Partie 2 n’est disponible à cette étape. Les statistiques seront mises à jour lorsque des diagnostics terminés et à jour seront présents.
La mise en œuvre progressive de ces interventions permettra de limiter les risques de dégradations futures, d’optimiser la gestion patrimoniale de la copropriété et d’améliorer les conditions d’usage et de confort des occupants. Le PPPT constitue ainsi un outil d’aide à la décision permettant aux copropriétaires de planifier les investissements nécessaires sur les dix prochaines années dans une logique d’entretien préventif et de maîtrise des coûts.
Il convient de rappeler que l’ensemble des préconisations formulées dans le présent document repose sur les constatations réalisées lors de la visite des parties communes et des éléments accessibles au moment de l’audit. Les travaux proposés ont pour objectif d’anticiper les besoins futurs du bâtiment, de préserver sa durabilité et de réduire le risque d’apparition de désordres plus importants et plus coûteux à traiter à long terme.
Le maintien d’une politique d’entretien régulière, associé à la réalisation progressive des actions préconisées, contribuera à conserver un niveau satisfaisant de sécurité, de fonctionnalité et de confort pour les occupants. Cette démarche permettra également de préserver la valeur patrimoniale de l’immeuble tout en facilitant la maîtrise des dépenses futures de la copropriété.
Le présent PPPT constitue ainsi un document évolutif d’aide à la décision, destiné à accompagner la copropriété dans la programmation de ses investissements et dans la définition d’une stratégie cohérente de gestion technique du patrimoine sur les prochaines années.

## Slide 28
8. FINANCEMENTS À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Copropriété Résidence test PPPT
28
8.1 Ma Prime Rénov’Copropriétés
Cette prime peut également être versée au syndicat de copropriété lorsque le raccordement s’inscrit dans le cadre d’une opération plus large de rénovation énergétique globale.
Elle dépend du coût des travaux, de la situation de la copropriété et du nombre de logements. Un audit énergétique réglementaire et une assistance à maîtrise d’ouvrage est obligatoire.
Conditions d’éligibilité :
➜ Travaux de rénovation globale, qui garantissent une amélioration significative du confort et de la performance énergétique de la copropriété (35 % minimum de gain énergétique après travaux).
➜ Être composée d’au moins 65 % de résidences principales (pour les copropriétés de 20 lots ou moins) ou d’au moins 75 % pour les copropriétés de plus de 20 lots.
➜ Copropriété immatriculée au registre national des copropriétés.
Conditions
Aide pour la copropriété
Travaux permettant d’atteindre un gain énergétique d’au moins 35%
30 % du montant des travaux, plafonné à 7 500 € par lot
Travaux permettant d’atteindre un gain énergétique d’au moins 50%
45 % du montant des travaux, plafonné à 11 250 € par lot
Bonification « sortie de passoire thermique » (étiquette avant travaux de F ou G)
+ 10 % si atteinte de l’étiquette D au minimum
Primes individuelles pour les copropriétaires
3 000 € par logement pour les ménages aux ressources très modestes
1 500 € par logement pour les ménages aux ressources modestes
Bonification pour les copropriétés fragiles et en difficulté
+ 20 % (dans le plafond des 25 000 €)
Sous conditions d’obtention des CEE par l’Anah
Ma Prime Rénov’
pour une rénovation par geste
Aides des
collectivités locales
Aides des fournisseurs
d’énergie (CEE)
Éco-Prêt à taux zéro
TVA réduite à 5,5 %
Aide cumulable avec Ma Prime Rénov’ Copro
Cumul possible en parties privatives et parties communes
Sauf en cas de copropriétés en difficultés et copropriétés fragiles
✓
✓
✓
✓
✓
Les principales étapes sont les suivantes :
•
Vérifier que la copropriété est immatriculée au registre national des copropriétés.
•
Faire voter les travaux en assemblée générale à la majorité requise.
•
Désigner un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage (AMO), dont l’accompagnement est obligatoire dans le cadre du dispositif.
•
Constituer et déposer le dossier de demande d’aide comprenant notamment l’audit énergétique, les devis et les pièces administratives demandées.
•
Attendre la notification d’accord de l’Anah avant d’engager les travaux.
•
Une fois les travaux réalisés et les aides versées, le syndic répartit les montants obtenus entre les copropriétaires selon les règles de répartition applicables dans la copropriété.
Pour en savoir plus :
MaPrimeRénov’ Copropriété : tout savoir sur l’aide à la rénovation des parties communes | economie.gouv.fr

## Slide 29
8. FINANCEMENTS À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Copropriété Résidence test PPPT
29
8.2 Les Certificats d’Économies d’Énergie
Les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) constituent un dispositif national destiné à encourager la réalisation de travaux d’amélioration énergétique.
Ce mécanisme repose sur le principe du « pollueur-payeur » : les fournisseurs d’énergie (électricité, gaz, fioul, carburants, etc.), appelés « obligés », sont tenus par l’État de financer des actions permettant de réduire les consommations énergétiques.
Les CEE poste par poste
Les CEE peuvent être obtenus pour des travaux réalisés individuellement, dès lors qu’ils respectent les critères de performance définis par la réglementation.
Les opérations les plus couramment éligibles sont notamment :
•
L’isolation des murs, toitures, combles et planchers bas ;
•
Le remplacement des menuiseries extérieures ;
•
L’amélioration des systèmes de chauffage ;
•
L’installation de systèmes de ventilation performants ;
•
Le raccordement à un réseau de chaleur.
Chaque poste de travaux dispose de sa propre fiche d’opération standardisée et peut bénéficier d’une aide spécifique. Le montant accordé dépend de la nature des travaux, de leur niveau de performance énergétique et des conditions du marché des CEE au moment du dépôt du dossier.
Les CEE « Rénovation globale » (BAR-TH-177)
La fiche BAR-TH-177 – Rénovation globale d’un bâtiment résidentiel collectif concerne les projets de rénovation énergétique portant sur plusieurs postes de travaux simultanément.
Pour être éligible, le programme de travaux doit permettre d’atteindre un gain énergétique conventionnel d’au moins 35 % par rapport à la situation initiale du bâtiment, sur la base d’une étude énergétique réglementaire.
Ce dispositif est généralement mobilisé dans le cadre de rénovations ambitieuses combinant plusieurs actions telles que l’isolation thermique, l’amélioration du système de production de chaleur, la ventilation ou encore la régulation des installations.
Lorsque les conditions sont réunies, la fiche BAR-TH-177 permet souvent d’obtenir un niveau d’aide plus important qu’une approche reposant uniquement sur des CEE attribués poste par poste.
Pour en savoir plus :
Certificats d’économie d’énergie (CEE) | Service Public

## Slide 30
8. FINANCEMENTS À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Copropriété Résidence test PPPT
30
8.3 L’Éco-Prêt à Taux Zéro Copropriété
L’Éco-Prêt à Taux Zéro Copropriété est un dispositif de financement permettant au syndicat des copropriétaires de réaliser des travaux de rénovation énergétique sans supporter de frais d’intérêts. Ce prêt collectif est accordé par certains établissements bancaires partenaires de l’État et constitue un levier complémentaire aux aides financières telles que MaPrimeRénov’ Copropriété et les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE).
L’objectif de ce dispositif est de faciliter la réalisation de projets de rénovation énergétique ambitieux en réduisant le reste à charge des copropriétaires et en étalant le financement des travaux sur plusieurs années.
Conditions d’éligibilité
Pour bénéficier de l’Éco-PTZ Copropriété dans le cadre d’une rénovation globale :
•
Le bâtiment doit être achevé depuis plus de 2 ans à la date de début des travaux ;
•
Les logements doivent être utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidences principales ;
•
Les travaux doivent être votés en assemblée générale des copropriétaires ;
•
Une étude ou un audit énergétique préalable doit être réalisé afin de démontrer les gains énergétiques attendus.
Les travaux engagés doivent permettre :
•
D’atteindre une consommation conventionnelle annuelle inférieure à 331 kWhEP/m².an pour les usages réglementaires ;
•
Ou de justifier un gain énergétique conventionnel d’au moins 35 % par rapport à la situation initiale.
Montant et durée du prêt
Dans le cadre d’une rénovation globale, l’Éco-PTZ peut atteindre jusqu’à 50 000 € par logement. La durée de remboursement peut être étalée jusqu’à 20 ans, permettant ainsi de lisser l’investissement dans le temps.
Le montant de l’Éco-PTZ individuel éventuellement souscrit par un copropriétaire et sa quote-part dans l’Éco-PTZ Copropriété ne peuvent pas dépasser ce plafond global.
Fonctionnement en copropriété
La souscription de l’Éco-PTZ Copropriété doit être approuvée en assemblée générale. Le prêt est contracté par le syndicat des copropriétaires puis réparti entre les copropriétaires selon leurs tantièmes ou les règles de répartition applicables.
Ce dispositif permet ainsi de financer le reste à charge après déduction des subventions obtenues, tout en limitant l’effort financier immédiat demandé aux copropriétaires.
À retenir
L’Éco-PTZ Copropriété n’est pas une aide financière directe mais une solution de financement avantageuse permettant d’accompagner les projets de rénovation énergétique globale. Associé aux aides existantes, il constitue un outil particulièrement intéressant pour faciliter la mise en œuvre des travaux de rénovation énergétique.
Pour en savoir plus :
Éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) Copropriétés | Service Public

## Slide 31
8. FINANCEMENTS À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Copropriété Résidence test PPPT
31
8.4 La TVA à taux réduite à 5,5%
Afin d’encourager la rénovation énergétique des logements, l’État permet de bénéficier d’un taux de TVA réduit à 5,5 %, au lieu du taux normal de 20 %. Cette réduction s’applique directement sur les factures des entreprises réalisant les travaux et permet ainsi de diminuer immédiatement le coût du projet.
Conditions d’éligibilité
Pour bénéficier de la TVA à 5,5 %, les principales conditions sont les suivantes :
•
Le bâtiment doit être achevé depuis plus de 2 ans ;
•
Le logement doit être affecté à un usage d’habitation ;
•
Les travaux doivent être réalisés et facturés par une entreprise ;
•
Les travaux doivent avoir pour objectif l’amélioration de la performance énergétique du bâtiment.
Travaux concernés
Le taux réduit de TVA s’applique notamment aux travaux suivants :
•
Isolation thermique des murs, toitures, combles et planchers bas ;
•
Remplacement de certaines menuiseries performantes ;
•
Installation de pompes à chaleur ;
•
Mise en place de systèmes de ventilation performants ;
•
Raccordement à un réseau de chaleur ;
•
Installation de certains équipements utilisant des énergies renouvelables ;
•
Travaux induits directement liés à ces opérations.
Dans le cadre d’une copropriété
Les travaux de rénovation énergétique réalisés sur les parties communes ou les équipements collectifs peuvent bénéficier du taux réduit de TVA lorsque les conditions réglementaires sont respectées. Cet avantage fiscal est cumulable avec les autres dispositifs d’aides tels que MaPrimeRénov’ Copropriété, les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) et l’Éco-Prêt à Taux Zéro Copropriété.
À retenir
La TVA à 5,5 % ne constitue pas une subvention mais une réduction fiscale directement appliquée sur le montant des travaux. Elle représente souvent une économie significative et participe à la diminution du reste à charge des copropriétaires dans le cadre d’un projet de rénovation énergétique.
Pour en savoir plus :
TVA à taux réduit : pour quels travaux ? | economie.gouv.fr

## Slide 32
8. FINANCEMENTS À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Copropriété Résidence test PPPT
32
8.5 Précision sur le cumul des aides financières
Ma Prime Rénov Copropriété
Aides des collectivités locales
Aides des fournisseurs d’énergie (CEE)
Éco-Prêt à taux zéro
Ma Prime Rénov Copropriété
✓
✓
Sauf en cas de copropriétés en difficultés ou fragiles
✓
Aides des collectivités locales
✓
✓
✓
Aides des fournisseurs d’énergie (CEE)
✓
Sauf en cas de copropriétés en difficultés ou fragiles
✓
✓
Éco-Prêt à taux zéro
✓
✓
✓

## Slide 33
8. FINANCEMENTS À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Copropriété Résidence test PPPT
33
8.6 Les étapes d’un projet de rénovation énergétique globale
1 - Réalisation du PPPT et du DPE collectif
Le PPPT permet d’identifier les besoins de travaux de la copropriété et de hiérarchiser les interventions. Le DPE collectif évalue la performance énergétique initiale du bâtiment et met en évidence les principaux postes de consommation et de déperdition.
2 - Réalisation de l’audit énergétique
L’audit énergétique approfondit l’analyse du bâtiment et définit plusieurs scénarios de rénovation. Il précise les travaux à réaliser, les gains énergétiques attendus, les coûts estimatifs et les objectifs de performance pouvant ouvrir droit à certaines aides financières.
3 - Choix d’un scénario de rénovation
Le conseil syndical et le syndic étudient les différents scénarios proposés afin d’identifier celui qui correspond le mieux aux objectifs techniques, énergétiques et financiers de la copropriété.
4 - Désignation d’un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage (AMO)
L’AMO accompagne la copropriété dans le montage administratif, financier et organisationnel du projet. Il contribue notamment à l’analyse des aides mobilisables, à l’élaboration du plan de financement et à la constitution des dossiers de subventions.
5 - Désignation d’un Maître d’Œuvre (MOE)
Le maître d’œuvre assure la conception technique du projet. Il réalise ou coordonne les études complémentaires nécessaires, précise le programme de travaux, établit les pièces de consultation et accompagne la copropriété dans le choix des entreprises.
6 - Consultation des entreprises
Les entreprises sont consultées sur la base du programme défini par la maîtrise d’œuvre. Les offres reçues sont analysées afin de vérifier leur conformité technique, leur coût et leur adéquation avec les objectifs du projet.
7 - Finalisation du plan de financement
Les devis définitifs permettent à l’AMO et au syndic de préciser les aides financières, les prêts mobilisables et le reste à charge prévisionnel pour la copropriété et les copropriétaires.
8 - Vote des travaux en assemblée générale
L’assemblée générale se prononce sur le scénario retenu, les entreprises sélectionnées, les honoraires des intervenants, le plan de financement et les modalités d’appel de fonds.
9 - Dépôt et validation des demandes d’aides
Les dossiers de demande d’aides sont déposés auprès des organismes concernés. Lorsque le dispositif l’exige, les travaux ne doivent pas commencer avant l’obtention de l’accord ou de l’accusé de réception autorisant leur engagement.
10 - Réalisation et suivi des travaux
La maîtrise d’œuvre organise et suit le chantier, contrôle la conformité des travaux et coordonne les différents intervenants jusqu’à leur achèvement.
11 - Réception des travaux et versement des aides
À l’issue du chantier, les travaux sont réceptionnés. Les éventuelles réserves sont levées, les justificatifs sont transmis et les demandes de versement des aides financières sont finalisées.
12 - Suivi des performances
Après les travaux, le suivi des consommations permet d’évaluer les économies obtenues et de vérifier le bon fonctionnement des nouveaux équipements. Le DPE collectif pourra également être actualisé afin de valoriser la nouvelle performance énergétique du bâtiment.

## Slide 34
9. LEXIQUE
Copropriété Résidence test PPPT
34
Afin de faciliter la compréhension du présent rapport, les principaux termes techniques et réglementaires utilisés sont définis ci-dessous.
AMO (Assistant à Maîtrise d’Ouvrage)
Professionnel chargé d’accompagner la copropriété dans la préparation, le montage administratif, technique et financier d’un projet de travaux.
CEE (Certificats d’Économies d’Énergie)
Dispositif d’aide financière reposant sur l’obligation faite aux fournisseurs d’énergie de financer des travaux permettant de réduire les consommations énergétiques.
DPE Collectif (Diagnostic de Performance Énergétique)
Étude réglementaire évaluant la performance énergétique d’un immeuble. Il attribue une étiquette énergie (de A à G) et une étiquette climat en fonction des consommations conventionnelles et des émissions de gaz à effet de serre.
DTG (Diagnostic Technique Global)
Étude globale permettant d’évaluer l’état général d’une copropriété, ses besoins de travaux et sa situation énergétique.
Éco-PTZ
Éco-Prêt à Taux Zéro permettant de financer des travaux de rénovation énergétique sans payer d’intérêts.
GES (Gaz à Effet de Serre)
Gaz participant au réchauffement climatique, principalement émis lors de la combustion d’énergies fossiles.
ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur)
Technique consistant à isoler les murs du bâtiment depuis l’extérieur afin de réduire les déperditions thermiques et améliorer le confort des occupants.
Parties communes
Éléments du bâtiment appartenant à l’ensemble des copropriétaires (façades, toiture, halls, escaliers, réseaux communs, chaufferie, etc.).
Parties privatives
Éléments appartenant exclusivement à chaque copropriétaire (logement, cave privative, garage privatif, etc.).
PPPT (Projet de Plan Pluriannuel de Travaux)
Document prévisionnel identifiant les travaux à envisager sur une période de 10 ans. Il est présenté à l’assemblée générale avant son éventuelle adoption.
PPT (Plan Pluriannuel de Travaux)
Version adoptée du PPPT par les copropriétaires. Il constitue la feuille de route des travaux programmés par la copropriété.
Pompe à chaleur (PAC)
Équipement utilisant les calories naturellement présentes dans l’air, l’eau ou le sol afin de produire de la chaleur avec une consommation énergétique réduite.
Réseau de chaleur urbain
Système collectif de production et de distribution de chaleur alimentant plusieurs bâtiments à partir d’une centrale de production, souvent alimentée en énergies renouvelables ou de récupération.
SCOP (Coefficient de Performance Saisonnier)
Indicateur de performance d’une pompe à chaleur. Il représente le rapport entre l’énergie produite et l’énergie consommée sur une saison de chauffage.

## Slide 35
9. LEXIQUE
Copropriété Résidence test PPPT
35
VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée)
Système assurant le renouvellement de l’air à l’intérieur des logements afin de garantir une bonne qualité de l’air et de limiter l’humidité.
VMC Autoréglable
Système de ventilation fonctionnant avec des débits d’air constants indépendamment du taux d’humidité des logements.
VMC Hygroréglable Type A
Système dont les bouches d’extraction adaptent automatiquement leur débit en fonction du taux d’humidité.
VMC Hygroréglable Type B
Système dont les bouches d’extraction et les entrées d’air adaptent automatiquement leurs débits en fonction de l’humidité, permettant des économies d’énergie supplémentaires.
Uw
Coefficient de transmission thermique d’une fenêtre. Plus sa valeur est faible, plus la menuiserie est performante.
kWhEP/m².an
Unité utilisée dans les études énergétiques pour exprimer la consommation annuelle d’énergie primaire rapportée à la surface du bâtiment.
Résistance thermique (R)
Indicateur de performance d’un isolant. Plus sa valeur est élevée, plus l’isolation est performante.
Conductivité thermique (λ)
Capacité d’un matériau à transmettre la chaleur. Plus la valeur λ est faible, plus le matériau est isolant.
Pont thermique
Zone localisée de l’enveloppe du bâtiment où l’isolation est moins performante, entraînant des pertes de chaleur supplémentaires et parfois des phénomènes de condensation.
Déperditions thermiques
Quantité de chaleur perdue par le bâtiment à travers les murs, la toiture, les fenêtres, le plancher bas ou le renouvellement d’air.
Énergie primaire (EP)
Énergie nécessaire pour produire et acheminer l’énergie consommée dans le bâtiment. C’est l’unité utilisée dans le DPE.
Énergie finale (EF)
Énergie effectivement consommée par l’utilisateur et figurant sur les factures (gaz, électricité, réseau de chaleur, etc.).
Rendement
Rapport entre l’énergie utile produite par un équipement et l’énergie consommée pour la produire. Plus le rendement est élevé, plus l’installation est performante.
Calorifugeage
Isolation thermique des canalisations, vannes et accessoires de chauffage ou d’eau chaude sanitaire afin de limiter les pertes d’énergie.
Audit énergétique
Étude approfondie visant à identifier les déperditions énergétiques du bâtiment et à proposer différents scénarios de travaux d’amélioration.
Gain énergétique
Réduction des consommations conventionnelles d’énergie obtenue après réalisation des travaux, exprimée en pourcentage.

## Slide 36
10. DÉCLARATION SUR L’HONNEUR
Copropriété Résidence test PPPT
36
Pour réaliser le Plan de Projet Pluriannuel de Travaux, la société France Verte ou son représentant:
•
Atteste que les employés, les membres du groupement ou lui-même possèdent les compétences requises pour mener à bien cette mission.
•
Atteste qu’il a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle lui permettant de couvrir les conséquences d’un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions au titre du diagnostic technique global.
•
Atteste sur l’honneur de son impartialité et de son indépendance à l’égard du syndic sauf si ce dernier a obtenu l’autorisation mentionnée à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
•
Atteste sur l’honneur de son impartialité et de son indépendance à l’égard des fournisseurs d’énergie et des entreprises intervenant sur l’immeuble et les équipements sur lesquels porte le diagnostic technique global.
TEXTE DE REFERENCE : Décret n°2022-663 du 25 avril 2022 relatif aux modalités de réalisation du Plan de Projet Pluriannuel de Travaux des immeubles à destination partielle ou totale d’habitation.
11. ANNEXE
11.1 Etat des risques et informations Géorisques
À confirmer : le rapport Géorisques correspondant à l’adresse de la copropriété doit être associé au présent PPPT à partir des données publiques mises à disposition par l’État.
Ce document présente les principaux risques naturels, miniers, technologiques, sismiques, radon, retrait-gonflement des argiles et autres aléas susceptibles de concerner le secteur géographique de l’immeuble.
Les informations présentées proviennent du portail officiel Géorisques et sont fournies à titre informatif :
www.georisques.gouv.fr
Ce document est couramment utilisé dans le cadre des transactions immobilières et peut notamment servir de base à l’établissement de l’État des Risques et Pollutions (ERP) requis lors de certaines ventes ou locations.
L’intégration de l’annexe Géorisques au présent PPPT est À confirmer. Elle ne constitue toutefois ni une étude géotechnique, ni une expertise des risques, ni une analyse structurelle du bâtiment.